## Slide 1
H-コード（1） | 健康有害性危険有害性情報（2） | 
H200 | 不安定な爆発物 | 不安定な爆発物
H201 | 大量爆発の危険性、爆発 | 爆発的 1.1
H202 | 爆発、重度の飛散危険性 | 爆発的1.2
H203 | 火災、爆風または飛散危険性、爆発 | 爆発的1.3
H204 | 火災や飛散危険性 | 爆発的1.4
H205 | マス火の中に爆発することがある | 爆発的1.5
H220 | 極めて引火性の高いガス | 可燃性ガスのカテゴリ1
H221 | 可燃性ガス | 可燃性ガスのカテゴリ2
H222 | 極めて引火性の高いエアゾール | 可燃性ガスのカテゴリ1
H223 | 引火性エアゾール | 可燃性ガスのカテゴリ2
H224 | 極めて引火性の高い液体および蒸気。 | 可燃性ガスのカテゴリ1
H225 | 引火性の高い液体および蒸気。 | 可燃性ガスのカテゴリ2
H226 | 引火性の高い液体および蒸気 | 可燃性ガスのカテゴリ3
H227 | 可燃性の液体 | 可燃性ガスのカテゴリ4
H228 | 可燃性固体 | 可燃性固体分類1 可燃性固体分類2
H240 | 加熱は、爆発を引き起こす可能性 | 化学自己反応性 A タイプ 有機過酸化物 A タイプ
H241 | 熱すると火災や爆発の原因となります | 化学自己反応性 B タイプ 有機過酸化物 B タイプ
H242 | 熱すると火災の原因に | 化学自己反応性 C, D タイプ 化学自己反応性 E,F タイプ 有機過酸化物 C,D タイプ 有機過酸化物 E,F タイプ
H250 | 自然発火空気にさらされた場合 | 自然発火性液体区分1 固体区分1の自然発火
H251 | 自己発熱、火災の原因になります | 自己発熱化学物質カテゴリー1
H252 | 多くの熱なので、火災をキャッチ可能性 | 自己発熱化学物質カテゴリー2
H260 | 水月自然発火可燃性ガスを発生 | 化学物質、引火性ガス区分1水と接触した後
H261 | 水と接触し、可燃性ガスを発生 | 水カテゴリー2と3と接触している化学物質、可燃性ガス
H270 | 原因や火災のおそれ;酸化剤 | 酸化性ガスのカテゴリー1
H271 | 強力な酸化剤、火災や爆発を生じることがある | 酸化性液体区分1
H272 | 火災助長のおそれ;酸化剤 | 酸化性液体区分2 酸化性液体区分3
H280 | 加熱された場合は、加圧ガス、爆発する恐れがあり | 圧力、ガスのガス圧力で圧縮ガス、高圧液化ガス、溶解ガス
H281 | 冷凍ガス;凍傷やけがの原因になります | 液化ガス冷蔵高圧ガス、
H290 | 金属の金属腐食腐食のおそれ | 金属部門1に対して腐食
H300 | 飲み込むと生命に危険 | 急性毒性区分1（経口） 急性毒性区分2（経口）
H301 | 飲み込むと有毒 | 急性毒性区分3（経口）
H302 | 飲み込むと有害 | 急性毒性区分4（経口）
H303 | 飲み込んだ場合、有害である可能性が | 急性毒性区分5（経口）
H304 | 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ | 吸入有害性区分1
H305 | 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ。 | 吸入有害性区分2
H310 | 皮膚に接触すると生命に危険 | 急性毒性区分1（真皮） 急性毒性区分2（真皮）
H311 | 皮膚に接触すると有毒 | 急性毒性区分3（真皮）
H312 | 皮膚に接触すると有害。 | 急性毒性区分4（真皮）
H313 | 皮膚に付着した有害のおそれ | 皮膚腐食性/刺激性区分1（1A/1B/1C）
H315 | 皮膚刺激の原因となる | 皮膚腐食性/刺激性区分2
H316 | 光皮膚刺激の原因となる | 皮膚腐食性/刺激性区分3
H317 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | 皮膚アレルギーカテゴリー1
H318 | 重篤な眼の損傷を引き起こす | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性区分1
H319 | 重度の眼刺激を起こす | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性区分2A
H320 | 眼刺激を起こす | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性区分2B
H330 | 致命的な吸入する | 急性毒性区分1（吸入） 急性毒性区分2（吸入）
H331 | 吸入中毒 | 急性毒性区分3（吸入）
H332 | 吸入すると有害 | 急性毒性区分4（吸入）
H333 | 吸入すると有害のおそれ | 急性毒性区分5（吸入）
H334 | 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ | 呼吸器感作性カテゴリー1
H335 | 呼吸器への刺激のおそれ | 特定標的臓器毒性3 - 単一露光カテゴリ
H336 | 眠気やめまいのおそれ | 特定標的臓器毒性3 - 単一露光カテゴリ
H340 | （それが決定的に暴露、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）の遺伝的欠損を引き起こすことがある | 生殖細胞変異原性カテゴリー1（1A/1B）
H341 | （それが決定的に暴露、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）遺伝性疾患のおそれの疑い | 生殖細胞変異原性カテゴリー2
H350 | （それが決定的に暴露、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）がんを引き起こす可能性があります | 発癌性カテゴリー1（1A/1B）
H351 | （それが決定的に暴露、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）発がんのおそれの疑い | 発癌性カテゴリー2
H360 | （もし判れば影響）の可能な生殖能または胎児は（露出の状態の経路は決定的に暴露は、他のルートが危険を引き起こさないことが証明されている場合） | 生殖毒性カテゴリー1（1A/1B）
H361 | 生殖能または（もし判れば影響）胎児の疑い（露出の状態の経路が決定的暴露は、他のルートが危険を引き起こさないことが証明されている場合） | 生殖毒性カテゴリー2
H362 | 母乳の子供に害を及ぼす可能性がある | 影響または授乳を通して
H370 | （わかっている場合、すべての臓器が影響を受けるかの状態）（それが決定的に暴露は、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）臓器の障害 | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露カテゴリー1
H371 | （わかっている場合、すべての器官が影響を受けたり状態）（それが決定的に暴露は、他のルートが危険を引き起こさないことが証明された場合の露出の状態ルート）臓器の損傷を引き起こすことがある | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露カテゴリー2
H372 | 長期または器官への反復暴露原因の損傷 | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露区分1
H373 | 長期にわたる、または反復暴露により臓器を損傷することが | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露区分2
H400 | 水生生物に対して毒性が非常に強い | 急性毒性区分1 - 水生環境有害性
H401 | 水生生物への毒性 | 急性毒性区分2 - 水生環境有害性
H402 | 水生生物に有害 | 急性毒性区分3 - 水生環境有害性
H410 | 長期的なインパクトにより水生生物に非常に強い毒性 | 慢性毒性区分1 - 水生環境有害性
H411 | 長期的影響により水生生物に毒性 | 慢性毒性区分2 - 水生環境有害性
H412 | 長期的影響により水生生物に有害 | 慢性毒性区分3 - 水生環境有害性
H413 | 水生生物への長期的な有害な影響を引き起こす可能性 | 慢性毒性区分4 - 水生環境有害性
GHSのレポートデータ

## Slide 2
GHSの注意書き情報
P - コード（1） | 一般的な注意書き安全対策（2） | リスクレベル（3） | 条件（4） | 条件（5）
P201 | 使用前に取扱説明書を入手します。 | 爆発物 | 不安定な爆発物 | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P202 | すべての安全注意を読み理解するまで取り扱われていません。 | 爆発物 | 不安定な爆発物 | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P210 | 離れて熱/火花/裸火/高温のものから遠ざける。 - 禁煙。 | 爆発物 | カテゴリ1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | 適用可能な着火源を特定するために、メーカー/サプライヤー。
 |  | 可燃性ガス | 1, 2 | 
 |  | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 離れて熱から指定してください。
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
P211 | 裸火または他の着火源に噴霧しないでください。 | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
P220 | 離れて衣類/.../可燃物から/ストアを保持します。 | 酸化性ガス | 1 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。
 |  | 化学自己反応性 | タイプA, B, C,D, E, F | 
 |  | 液体酸化剤 | 1 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。 - 衣類やその他の禁止物質を避けて保管するように指定します。
 |  |  | 2, 3 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。
 |  | 酸化性固体 | 1 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。？ - 衣類やその他の禁止物質を避けて保管するように指定します。
 |  |  | 2, 3 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。
 |  | 酸化性固体 | タイプA, B, C, D, E, F | 
P221 | 可燃物と混合を回避するために、すべての予防措置を講ずる/... | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | ......互換性のない材料を特定する製造者/供給。
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
P222 | 空気と接触することなく。 | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
P223 | 激しい反応を離れて、水と任意の可能な接触からあるので、火を点滅すること。 | 化水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2 | 
P230 | しっとり保つ... | 爆発物 | カテゴリ1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ......適当な材料を指定するには、製造者/供給。 ？ - このような（ニトロセルロース等）、製造やプロセス操作などの増加を乾燥させ、爆発の危険が排除された場合。
P231 | 不活性ガス中での処理。 | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
P232 | 湿気から保護。 | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
P233 | 容器を密閉して保管してください。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 製品は、危険な周囲の空気揮発性である場合。
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露（麻酔） | 3 | 
P234 | のみ元の容器に入れ。 | 化学自己反応性 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 金属腐食 | 1 | 
P235 | 涼しいところに置くこと。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプA, B, C, D, E, F | 
P240 | グランド/バウンドコンテナと装備受領。 | 爆発物 | カテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 爆発が静電気的に敏感である場合。
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 静電気的に敏感な物質がリロードされた場合。 - 製品は、危険な周囲の空気揮発性である場合。
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | - 静電気的に敏感な物質がリロードされた場合。
P241 | 防爆型電気/換気/照明/....../機器を使用してください。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | ......他の機器を指定するには、製造者/供給。
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | ......他の機器を指定するには、製造者/供給。 - 粉塵が発生した場合。
P242 | 火花を発生させない工具を使用してください。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
P243 | 静電気による損傷を防止するための対策を行ってください。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
P244 | グリースまたはオイル圧力逃がし弁を保つ。 | 酸化性ガス | 1 | 
P250 | /衝撃/.../摩擦を研削しないでください。 | 爆発物 | カテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ......該当する乱暴な取り扱いを指定するには、製造者/供給。
P251 | 加圧容器：使用後も穴をあけたり焼却したりしないでください。 | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 該当する条件を指定する製造者/供給。
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露 | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐食 | 1A, 1B, 1C | - ほこりや煙を吸入しないことを指定します。 - 可能な場合は、吸入性粉塵や煙粒子の過程で表示されます。
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P261 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | 急性毒性（吸入） | 3, 4 | - ほこりや煙を吸入しないことを指定します。 - 可能な場合は、吸入性粉塵や煙粒子の過程で表示されます。。
 |  | 呼吸器アレルギー |  | 
 |  | 皮膚アレルギー |  | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P262 | 眼、皮膚および衣類に触れないように | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P263 | 妊娠中のお問い合わせ/授乳を避けてください。 | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P264 | 徹底的に操作の後に···洗う。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3, 4 | 体の部分を指定するには、製造者/供給者が扱った後洗浄する必要があります
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐食 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮膚のかぶれ | 2 | 
 |  | 目への刺激 | 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露 | 1 | 
P270 | 本製品を使用する場合、または喫煙を食べていない。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露 | 1 | 
P271 | 屋外または換気の良い場所で使用してください。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P272 | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと | 皮膚アレルギー | 1 | 
P273 | 環境への放出を避けること。 | 急性水生危険 - 水生環境有害性 | - これは意図された使用されていない場合。 | 
 |  | 慢性水生危険 - 水生環境有害性 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | オゾン層を破壊する | 1 | 
P280 | 保護ゴーグル/フェイスシールドを着用/保護手袋/衣類を着用すること。 | 爆発物 | カテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 機器の種類を指定するには、製造者/供給。 - 保護マスクを指定します。
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 機器の種類を指定するには、製造者/供給。 - 保護手袋および保護眼鏡/保護面を指定します。
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 化学自己反応性 | 1, 2 | 
 |  | 化学物質は水と接触して可燃性ガスを生成する | 1, 2, 3 | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 皮膚腐食 | 1A, 1B, 1C | 機器の種類を指定するには、製造者/供給。 - 保護手袋/衣類および保護眼鏡/保護面を指定します。
 |  | 皮膚のかぶれ | 2 | 機器の種類を指定するには、製造者/供給。 - 保護手袋を指定します。
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 1, 2 | 機器の種類を指定するには、製造者/供給。 - 保護眼鏡/保護面を指定します。
P281 | 個人用保護具を使用してください。 | 爆発物 | 不安定な爆発物 | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P282 | 個人用保護具を使用してください。 | 高圧ガス | 深冷液化ガス | 
P283 | 火災/難燃剤/難燃性の衣類を着用してください。 | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P284 | 呼吸用保護具を着用してください。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 機器を指定するための製造者/供給。
P285 | このような不十分な換気などの呼吸用保護具を着用する。 | 呼吸器アレルギー | 1 | 機器を指定するための製造者/供給。
P231 + P232 | 不活性ガス中での処理。湿気から保護。 | 化学物質は水と接触して可燃性ガスを生成する | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | 涼しいところに置くこと。日光から保護します。 | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | 

## Slide 3
P - コード | 一般的な注意書き安全対策 | 危険水準 | 危険カテゴリ | 利用条件
P301 | 飲み込んだ場合： | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸ハザード | 1 | 
P302 | 皮膚オンの場合： | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
P303 | 皮膚に付着した場合（または髪）： | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P304 | 吸入した場合： | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸器アレルギー | 1 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P305 | 眼に入った場合： | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 1, 2 | 
P306 | 衣服にこぼれた場合： | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P307 | 暴露した場合： | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1 | 
P308 | 暴露または暴露の懸念がある場合： | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P309 | 暴露したとき、または気分が悪い場合： | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 2 | 
P310 | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 1 | 
 |  | 吸入の危険性 | 1 | 
P311 | 毒物センターまたは医師/医師に連絡する。 | 急性毒性（吸入） | 3 | 
 |  | 呼吸器アレルギー | 1 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
P312 | 気分が悪い時は毒物センターまたは医師/医師に連絡する。 | 急性毒性（経口） | 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 4 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P313 | 医師の診断/手当て。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 2, 3 | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 2 | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P314 | 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。 | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露 | 1, 2 | 
P315 | 即時医師の診断/手当てを受けること。 | 高圧ガス | 深冷液化ガス | 
P320 | 具体的な治療は、（このラベルに...参照）が急務である。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 補足の応急処置指示を参照してください。..... - あなたは緊急の解毒剤の投与が必要な場合
P321 | 具体的な治療は、（このラベルに...参照）が急務である。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3 | 補足の応急処置指示を参照してください。..... - あなたは緊急の解毒剤の投与が必要な場合
 |  | 急性毒性（吸入） | 3 | ......補足の応急処置指示を参照してください。 - すぐに具体的な措置をとること。
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1 | ......補足の応急処置指示を参照してください。 - すぐに具体的な措置をとること。
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | ......補足の応急処置指示を参照してください。 - 製造者/供給者は、適切なクリーナーで指定することができる。
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | 具体的な対策は（このラベルに...を参照してください）。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 補足の応急処置指示を参照してください。...... - そのような特定の洗浄剤としての当面の措置を推奨します。
P330 | マウスウォッシュ。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P331 | 無理に吐かせないでください。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 吸入の危険性 | 1 | 
P332 | 皮膚刺激が生じた場合： | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
P333 | 皮膚刺激または発疹が生じた場合： | 皮膚アレルギー | 1 | 
P334 | 湿った包帯で冷たい水/ラップに浸す。 | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2 | 
P335 | 微粒子が肌を洗い落とす。 | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2 | 
P336 | ぬるま湯でつや消しの部分を解凍する。患部をこすらないでください。 | 高圧ガス | 深冷液化ガス | 
P337 | 眼の刺激が続く場合： | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 2 | 
P338 | 存在する場合、レンズは取り外しが簡単です。その後も洗浄を続けること。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 
P340 | 空気の新鮮な場所に移し、安静、呼吸しやすい姿勢。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P341 | 呼吸が困難な場合には、新鮮な空気、安静、呼吸しやすい位置に移し。 | 呼吸器アレルギー | 1 | 
P342 | 呼吸器症状を経験している場合： | 呼吸器アレルギー | 1 | 
P350 | 多量の水と石鹸で優しく洗う。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P351 | 注意深く水で数分間洗浄した。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 1, 2 | 
P352 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
P353 | 皮膚を流水/シャワーで洗う。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P360 | その後、大量の水で直ちに汚染された衣類や皮膚を洗い流す、彼の服を脱いだ。 | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P361 | 取り外し/汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P362 | 洗って汚染された衣類は、再使用する前に洗浄する必要があります。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
P363 | リユース汚染された衣類の前に洗浄する。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
P370 | 火災時： | 爆発物 | タイプ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | 酸化性ガス | 1 | 
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプA, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
P371 | 火災の際やロットの場合： | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P372 | 火災が発生した場合に爆発の危険性がある。 | 爆発物 | 不安定な爆発的なカテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 爆発物は1.4秒弾薬や部品である場合
P373 | 火が火薬に達したときに火を戦わない。 | 爆発物 | 不安定な爆発的なカテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | 合理的な距離から消火活動を行う、一般的な注意事項。 | 爆発物 | カテゴリ 1.4 | - 爆発物は1.4秒弾薬や部品である場合
P375 | 爆発の危険性にリモートで火を戦う。 | 化学自己反応性 | タイプ A, B | 
 |  | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P376 | 安全を確認して、漏れを止める。 | 酸化性ガス | 1 | 
P377 | 漏れたガス火災：漏洩が安全に停止させることができる場合を除き、消火しない。 | 可燃性ガス | 1, 2 | 
P378 | 絶滅のために···使用してください。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | ......適切なメディアを指定するには、製造者/供給 - 水がリスクを増大させる場合には。
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
P380 | その場を退去してください。 | 爆発物 | 不安定な爆発物 | 
 |  | 爆発物 | カテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B | 
 |  | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P381 | 金庫がそうするか？すべての発火源を取り除く。 | 可燃性ガス | 1, 2 | 
P390 | 材料の損傷を防止するため流出したものを吸収する。 | 金属腐食 | 1 | 
P391 | 漏出物を回収する。 | 急性危険 - 水生環境有害性 | 1 | 
 |  | 慢性有害 - 水生環境有害性 | 1, 2 | 

## Slide 4
P - コード | 一般的な注意書き - 応答 | 危険水準 | リスク | 利用条件
P301 + P310 | 飲み込んだ場合：直ちに毒劇物センター、または医者/医師に連絡する。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3 | 
 |  | 吸入の危険性 | 1 | 
P301 + P312 | 飲み込んだ場合：気分が悪い時は毒物センターまたは医師/医師を呼ぶ。 | 急性毒性（経口） | 4 | 
P301 + P330 + P331 | 飲み込んだ場合：口をすすぐ。無理に吐かせないでください。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | 皮膚に付着した場合：湿った包帯で冷たい水/ラップに浸します。 | 液体の自然発火 | 1 | 
P302 + P350 | 皮膚上の場合：多量の水と石鹸で優しく洗う。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P302 + P352 | 皮膚に場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
P303 + P361 + P353 | 皮膚（または髪）の場合：削除/すべての汚染された衣類を脱ぐ。皮膚を流水/シャワーで洗う。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | 吸入した場合：新鮮な空気、安静、呼吸しやすい位置に移し。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P304 + P341 | 吸入した場合：呼吸が困難な場合には、新鮮な空気、安静、呼吸しやすい位置に移し。 | 呼吸器アレルギー | 1 | 
P305 + P351 + P338 | 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。存在する場合、レンズは取り外しが簡単です。その後も洗浄を続けること。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 1, 2 | 
P306 + P360 | 衣服にこぼれた場合はすぐに洗い流してから、彼の衣服汚染された衣服および多量の水で皮膚を脱いだ。 | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 
P307 + P311 | 暴露した場合：毒物センターまたは医師/医師を呼ぶ。 | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1 | 
P308 + P313 | 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 影響を与えたり、授乳を通じて | 
P309 + P311 | 暴露したとき、または気分が悪い場合：毒物センターまたは医師/医師を呼ぶ。 | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 2 | 
P332 + P313 | 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。 | 皮膚腐食性/刺激性 | 2 | 
P333 + P313 | 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。 | 皮膚アレルギー | 1 | 
P335 + P334 | 微粒子が肌を洗い落とす。湿った包帯で冷たい水/ラップに浸す。 | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2 | 
P337 + P313 | 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。 | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 2 | 
P342 + P311 | 呼吸器症状を経験した場合：毒物センターまたは医師/医師を呼ぶ。 | 呼吸器アレルギー | 1 | 
P370 + P376 | 火災時：安全な場合は、これを行うには、漏れを止める。 | 酸化性ガス | 1 | 
P370 + P378 | 火災時：使用......消火。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 可燃性固体 | 1, 2 | 
 |  | 学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 液体の自然発火 | 1 | 
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | 火災時：その場を退去してください。 | 爆発物 | カテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | 火災時：その場を退去してください。爆発の危険性にリモートで火を戦う。 | 学自己反応性 | タイプ A, B | 
P371 + P380 + P375 | 火災の際やロットの場合：その場を退去してください。爆発の危険性にリモートで火を戦う。 | 液体酸化剤 | 1 | 
 |  | 酸化性固体 | 1 | 

## Slide 5
P - コード | 一般的な注意書き - ストレージ | 危険水準 | 危険カテゴリ | 利用条件
P401 | ストレージ... | 爆発物 | 不安定な爆発的なカテゴリ 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ···（指定する）、国際/地域/国/現地法に従って。
P402 | 乾燥した場所に保管してください。 | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
P403 | 風通しの良い場所に保管。 | 可燃性ガス | 1, 2 | - 製品は、危険な周囲の空気揮発性である場合。
 |  | 酸化性ガス | 1 | 
 |  | 高圧ガス | 圧縮ガス | 
 |  |  | LPG | 
 |  |  | 深冷液化ガス | 
 |  |  | 溶存ガス | 
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C,D, E, F | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P404 | 密閉容器に格納。 | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
P405 | 施錠して保管すること。 | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖発生毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
 |  | 吸入の危険性 | 1 | 
P406 | 腐食/...コンテナの保管と耐腐食性内張り。 | 金属腐食 | 1 | ......他の互換性の材料を特定する製造者/供給。
P407 | スタック/パレット間に隙間はないはず | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | 
P410 | 日光から保護します。 | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
 |  | 高圧ガス | 圧縮ガス LPG 溶存ガス | 
 |  | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
P411 | ···℃/...の超えない温度で保管してください。 | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 温度を指定する......製造者/供給
 |  | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
P412 | 50 oC/122 oF を超える温度にさらさないでください。 | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
P413 | 以上...超えない温度での大量貯蔵品質/...ポンドキロoC/…oF. | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | ......質量と温度を指定するには、製造者/供給。
P420 | 他の物質から離して。 | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自己発熱性化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
P422 | 内容は下に格納されている... | 液体の自然発火 | 1 | 適当な液体または不活性ガスを指定する......製造者/供給
 |  | 固体の自然発火 | 1 | 
P402 + P404 | 乾燥した場所に保管してください。密閉容器に格納。 | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | 風通しの良い場所に保管。容器を密閉して保管してください。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 製品が危険で、揮発性である場合
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
P403 + P235 | 風通しの良い場所に保管。涼しいところに置くこと。 | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | 日光から保護します。風通しの良い場所に保管。 | 高圧ガス | 液化圧縮ガスは、ガスを溶解させ | 
P410 + P412 | 日光から保護します。50 oC/122oFを超える温度にさらさないでください。 | 引火性エアゾール | 1, 2 | 
P411 + P235 | 超えない温度で保存… oC/…oF.涼しいところに置くこと。 | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | ......製造者/供給温度を指定します。

## Slide 6
P - コード | 一般的な注意書き - 廃棄物処理 | 危険水準 | 危険カテゴリ | 利用条件
P501 | 内容物/容器を... | 爆発物 | 不安定な爆発的なカテゴリ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ···（指定する）、国際/地域/国/現地法に従って。
 |  | 可燃性の液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 化学自己反応性 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 水と接触している化学物質、可燃性ガス | 1, 2, 3 | 
 |  | 液体酸化剤 | 1, 2, 3 | 
 |  | 酸化性固体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有機過酸化物 | タイプ A, B, C, D, E, F | 
 |  | 急性毒性（経口） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐食性/刺激性 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸器アレルギー | 1 | 
 |  | 皮膚アレルギー | 1 | 
 |  | 生殖細胞に突然変異 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 発癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（気道刺激） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 単回暴露、（麻酔） | 3 | 
 |  | 特定標的臓器毒性 - 反復暴露 | 1, 2 | 
 |  | 吸入の危険性 | 1 | 
 |  | 急性危険 - 水生環境有害性 | 1 | 
 |  | 水生環境 - 急性危険 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | オゾン層を破壊する | 1 | 
P502 | 情報の再利用の回収/製造/供給を参照してください | オゾン層を破壊する | 1 | 

## Slide 7
コード | 一般的な注意書き - その他 | 
R20/21 | 吸入および皮膚接触。 | 
R38 | 皮膚を刺激する。 | 
S9 | 換気の良い場所で容器を保管。 | 
S16 | 火気に近づけない。 | 
 | 喫煙。 | 
S33 | 静電気を防止するために、予防措置を講じ | 
 | 放電 | 
S36/37 | 適切な保護服と手袋を着用してください。 | 
S60 | この材料およびその容器は危険廃棄物として廃棄されなければならない。 | 
F | 引火性の高い | 
Xn | 有害な | 
R11 | 引火性の高い | 
R41 | 目に重大な損傷を引き起こす可能性があります | 
R48/20 | 有害：人の健康に重大な損傷の長期吸入。 | 
R63 | 胎児の危害のリスクが発生することがあります。 | 
R65 | 有害：飲み込むと肺障害を引き起こす可能性があります。 | 
R67 | 蒸気が眠気やめまいを起こすことがある。 | 
S26 | 眼に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診察を受ける。 | 
S36/37/39 | 適切な保護服および、手袋、眼/顔面保護具を着用する。 | 
S62 | 飲み込んだ場合、嘔吐を誘発しない、直ちに医師に相談し、この容器またはラベルを見せる。 | 
R34 | やけどの原因となる。 | 
欧州連合 物理的性質 |  | 
EUH001 | 乾燥時間の爆発 | 
EUH006 | 空気と接触せずに、または爆発 | 周囲温度で不安定
EUH014 | 水と激しく反応する | 水[例えば塩化アセチル、アルカリ金属、四塩化チタン]と激しく反応する
EUH018 | 使用の際には、引火性/爆発性の蒸気を形成することができる - 空気混合 | 
EUH019 | 爆発性過酸化物を生成することができます | [ - ジオキサン、ジエチルエーテル、1,4]爆発性過酸化物を生成することができます
EUH044 | 閉じ込め爆発のリスク下で加熱 | 爆発的な分解、加熱時ではなく、強すぎるスチールドラムコンテナ
健康のプロパティ |  | 
EUH029 | 水と接触して有毒ガスを発生する | [このようなリン化アルミニウムへの暴露など、五硫化リン]、水または湿った空気に重度の毒性猫3ガスの進化
EUH031 | 酸と接触して有毒ガスを発生する | 酸との急性毒性ガス放出猫3お問い合わせ[例：次亜塩素酸ナトリウム、硫化バリウム]
EUH032 | 酸との接触は極めて有毒なガスを発生する | 有毒ガスの酸を放出して[：シアン化水素塩、アジ化ナトリウムなどの急性 cat 1-2に連絡
EUH066 | 繰り返し曝露すると、皮膚の乾燥、ひび割れの原因となります | 繰り返し曝露すると、皮膚乾燥またはひび割れの発生が、刺激物として分類されていない場合があり
EUH070 | 目に入った場合は、被毒される | 吸収過程を通っていない粘膜による原因の目の毒性に対する眼刺激性試験
EUH071 | 気道に対して腐食 | 腐食によるあるいは皮膚に対して腐食性分類され、簡単に吸入TOXテスト吸入死亡
適用される環境パフォーマンス |  | 
EUH059 | オゾン層を破壊する | 
他のEU危険有害性情報 |  | 
EUH201 | 鉛が含まれています。簡単に噛むことが表面に使用したり、子どもを吸引してはいけません。 | 
EUH201A | 警告！鉛が含まれています。 | 
EUH202 | シアノアクリレート。危険な。秒単位の債券の皮膚や目。子供の手の届かないところに保管してください。 | 
EUH203 | クロム（VI）を含有する。アレルギー反応を引き起こすことがある。 | 
EUH204 | イソシアネートを含む。アレルギー反応を引き起こすことがある。 | 
EUH206 | 警告！他の製品には使用しないでください。有害ガス（塩素）をリリースすることができる。 | 
EUH207 | 警告！カドミウムを含む。危険なヒュームは、使用中に形成される。メーカーの情報を参照してください。安全指示を遵守。 | 
EUH208 | （アレルギー物質名）が含まれています。アレルギー反応を引き起こすことがある。 | 
EUH209 | 使用時に引火性が高いとなります。 | 
EUH209A | 使用は引火性になることができます。 | 
EUH210 | リクエストに応じてご利用いただけ安全性データシート。 | 
EUH401 | ヒトの健康及び環境へのリスクを回避するために、使用のための指示に従う。 | 製品使用植物保護製品（対象は91/414/EEC）